## Slide 1
第6章 磁耦合电路
磁耦合基本概念
变压器
互感耦合电路

## Slide 2
耦合电感元件属于多端元件，在实际电路中，如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈，整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件。
6.1 磁耦合基本概念
6.1.1 互感的概念及其计算

## Slide 3
线圈1中通入电流 i1 时，在线圈1中产生磁通f1，同时，有部分磁通f12穿过临近线圈2，这部分磁通称为互感磁通。两线圈间有磁的耦合。另有部分磁通f11没有穿过线圈2，称为漏磁通。
+
–
v1
+
–
v2
i1
N1
N2
f12
f11

## Slide 4
线圈1中产生的感应电压
线圈2中产生的感应电压
L1为线圈1的自感系数。
M21为线圈2相对于线圈1的互感系数。

## Slide 5
线圈2中产生的感应电压
线圈1中产生的感应电压
L2为线圈2的自感系数。
M12为线圈1相对于线圈2的互感系数。
若线圈2中通入电流 i2，而线圈1中没有电流时，

## Slide 6
1、M 值与线圈的形状、几何位置、空间媒质有关，与线圈中的电流无关，满足 M12=M21
2、L 总为正值，M 值有正有负。
注意
对于两个静止的线圈

## Slide 7
1. 耦合系数
用耦合系数 k 表示两个线圈磁耦合的紧密程度。
k = 1 称全耦合。
耦合系数 k 与线圈的结构、相互几何位置、空间磁介质有关。
注意

## Slide 8
对互感电压，因产生该电压的电流在另一线圈上，因此，要确定其符号，就必须知道两个线圈的绕向。这在电路分析中显得很不方便。为解决这个问题引入同名端的概念。
当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入或流出，若所产生的磁通相互加强时，则这两个对应端子称为两互感线圈的同名端。
同名端
2. 互感线圈的同名端

## Slide 9
确定同名端的方法：
(1) 当两个线圈中电流同时由同名端流入（或流出）时，两个电流产生的磁场相互增强。

i
1
1'
2
2'
*
*
1
1'
2
2'
3'
3
*
*




例
(2) 当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时，将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。

## Slide 10
由同名端及v、i参考方向确定互感线圈的特性方程
标注了同名端，分析两个线圈相互作用时，就不需考虑实际绕向，而只画出同名端及 v、i 参考方向即可。
i1
*
*
v21
+
–
M
i1
*
*
v21
–
+
M
6.1.2 具有互感的电感的伏安特性

## Slide 11
一、耦合电感的串联
顺接串联
去耦等效电路
i
M
*
*
v2
+
–
R1
R2
L1
L2
v1
+
–
v
+
–
i
R
L
v
+
–
6.1.3 具有互感的电感元件的串并联

## Slide 12
2. 反接串联
i
M
*
*
v2
+
–
R1
R2
L1
L2
v1
+
–
v
+
–
i
R
L
v
+
–
注意

## Slide 13
顺接一次，反接一次，就可以测出互感：
全耦合时
当 L1=L2 时, M=L
4M 顺接
0 反接
L=
互感的测量方法：

## Slide 14
1. 同侧并联
i = i1 +i2
解得 v, i 的关系：
二、耦合电感的并联
*
*
M
i2
i1
L1
L2
v
i
+
–

## Slide 15
如全耦合：L1 L2 = M 2
当 L1  L2 ，Leq = 0 (短路)
当 L1 = L2 = L ， Leq = L (相当于导线加粗，电感不变)
等效电感：
去耦等效电路
Leq
v
i
+
–

## Slide 16
等效电感：
i2
i1
L1M
L2M
M
i

## Slide 17
2. 异侧并联
i = i1 +i2
解得 v, i 的关系：
等效电感：
*
*
M
i2
i1
L1
L2
v
i
+
–

## Slide 18
等效电感：
i2
i1
L1+M
L2+M
M
i

## Slide 19
在正弦稳态情况下，有互感的电路的计算仍应用前面介绍的相量分析方法。
注意互感线圈上的电压除自感电压外，还应包含互感电压。
一般采用支路法和回路法计算。
例
列写电路的网孔电流方程。
M
vS
+
C
－
L1
L2
R1
R2
*
*
+
－
ki1
i1
6.2 互感耦合电路

## Slide 20
2
1
3
解
M
vS
+
C
－
L1
L2
R1
R2
*
*
+
－
ki1
i1

## Slide 21
变压器由两个具有互感的线圈构成，一个线圈接向电源，另一线圈接向负载，变压器是利用互感来实现从一个电路向另一个电路传输能量或信号的器件。当变压器线圈的芯子为非铁磁材料时，称空心变压器。
一、变压器电路
原边回路
副边回路
*
*
jL1
jL2
jM
+
–
R1
R2
ZL
6.3 变压器
6.3.1 变压器的原理和结构

## Slide 22
二、理想变压器（Ideal autotranformers）
理想变压器的三个理想化条件
理想变压器是实际变压器的理想化模型，是对互感元件的理想科学抽象，是极限情况下的耦合电感。
全耦合
无损耗
线圈导线无电阻，做芯子的铁磁材料的磁导率无限大。
参数无限大
以上三个条件在工程实际中不可能满足，但在一些实际工程概算中，在误差允许的范围内，把实际变压器当理想变压器对待，可使计算过程简化。
注意

## Slide 23
一、分析方法
回路方程：
*
*
jL1
jL2
jM
+
–
R1
R2
ZL
6.3.2 包含变压器的电路的分析计算

## Slide 24
二、理想变压器的主要性能

i
1
1'
2
2'
N1
N2
1. 变压关系
理想变压器模型
*
*
n:1
+
_
v1
+
_
v2

## Slide 25
若
注意
*
*
n:1
+
_
v1
+
_
v2
*
*
+
_
v1
+
_
v2
i1
L1
L2
i2
M
理想变压器模型
*
*
n:1
+
_
v1
+
_
v2
i1
i2
2. 变流关系
0

## Slide 26
考虑理想化条件：
若 i1、i2 同时流入或流出同名端，则有：
注意

## Slide 27
*
*
n:1
+
_
v1
+
_
v2
i1
i2
3. 变阻抗关系
注意
理想变压器的阻抗变换只改变阻抗的大小，不改变阻抗的性质。
*
*
n:1
+
_
+
_
Z
n2Z
+
–

## Slide 28
理想变压器的特性方程为代数关系，因此它是无记忆的多端元件。
理想变压器既不储能，也不耗能，在电路中只起传递信号和能量的作用。
4. 功率性质
*
*
n:1
+
_
v1
+
_
v2
i1
i2
表明